Baseaddr: 0x0104
EPCR

31 ~ 0

Baseaddr: 0x0108
EPCR

31 ~ 0

Baseaddr: 0x010C
EXPC

31 ~ 0

Baseaddr: 0x0110
RUN_FREQUENCY

31 ~ 0

Baseaddr: 0x0114
INTEN

31~28: task7 interrupt enable	27~24: task6 interrupt enable
23~20: task5 interrupt enable	19~16: task4 interrupt enable
15~12: task4 interrupt enable	11~8: task3 interrupt enable
7~4: task1 interrupt enable	3~0: task0 interrupt enable

Baseaddr: 0x0118
INT

31~28: task7 interrupt status	27~24: task6 interrupt status
23~20: task5 interrupt status	19~16: task4 interrupt status
15~12: task4 interrupt status	11~8: task3 interrupt status
7~4: task7 interrupt status	3~0: task0 interrupt status

Interrupt type(bit):
0: complete flags
1: need data flags
2: stop task→ exit flags

probe data will use one task.

Baseaddr: 0x011C
RUN_ENABLE

2. stop dsp flag	1: run dsp flag	0: run/stop dsp

Baseaddr: 0x0120
TASK_CTRL
31: assign one task

				3: stop/run	0~2: task0 ~ task7

Baseaddr: 0x0124
TASK_ID

31~28: task7 id	27~24: task6 id
23~20: task5 id	19~16: task4 id
15~12: task4 id	11~8: task3 id
7~4: task7 id	3~0: task0 id

Baseaddr: 0x0124
TASK_DO

31~28: task7 do	27~24: task6 do
23~20: task5 do	19~16: task4 do
15~12: task4 do	11~8: task3 do
7~4: task7 do	3~0: task0 do

Baseaddr: 0x0140
EXT_ADDR(RES)

31 ~ 0	dsp run space high addr

Baseaddr: 0x0144
RUN_SPACE_ADDR

31 ~ 0	dsp run space

64system: high base addr, all point sdram base EXT_ADDR

Baseaddr: 0x0148
RUN_SPACE_SIZE

31 ~ 0	dsp run space size